## Slide 24: FANUC ROBOSHOT S-2000i
第七章:机器的保養

## Slide 25
一.點檢事項
二.安全裝置的檢查:
1.安全蓋限位開關的檢查
2.行程限位開關的檢查
三.加熱器的檢查
四.可動部的檢查
五.同步皮帶的檢查
六.各部潤滑狀的檢查
七.冷卻風扇的檢查
八.水平調整
九.電器配線的檢查.
各部的檢查方法

## Slide 27
日常檢查項目

## Slide 31
一.右圖標明了各個安全蓋限位開關的位置.
二.可用如下方法檢查.(例如檢查前門開關)
1.打開前門.
2.請确認自診斷窗口上已顯示出:
045 前門(1)打開
046前門 (2)打開
041安全棒落下
三.其它開關照此方法檢查.

## Slide 32
一.右圖為各行程限位開關的位置.
二.可用如下方法檢查.(以射出單元為例)
1.卸下射出單元固定蓋.按下射出單元前進端、后退端的限位開關時.
2.請确認自診斷口上已顯示:
198 超過行程(噴注部分向前)
199 超過行程(噴注部分向后)
三.合模部行程限位開關照此方法檢查.

## Slide 33: 請按照如下方法進行加熱器檢查
1.顯示出(#13溫度設定)畫面,將(溫度控制)設為(OFF).
2請在确認加熱器的溫度已經完全下降后,确認加熱器,熱電偶電纜的安裝沒有松動和松弛.
3.請設定噴嘴,料口,料筒下的溫度.
4.請將(溫度控制)設定為ON.
5.請确認各區間的溫度已經上升到設定的值.

## Slide 34
溫度控制
設定溫度

## Slide 35
皮帶的檢查.
一.下圖顯示各個同步皮帶的位置.

## Slide 36: 二. 皮帶張力的确認
1.檢查方法
如下圖所示,用手指輕輕的按住同步皮帶的皮帶的中間,确認張力是否太小.以下列出各同步皮帶的大致 的張力基准.為了得到各圖上所示的皮帶的撓度,推壓時的推壓力F若是圖中記載的范圍的值,皮帶張力就接近适當值.

## Slide 37: 皮帶狀的确認
一.皮帶輪齒的磨損.(輪齒寬的大約一半)
二.皮帶的齒根部出現裂紋. (輪齒寬的大約一半).
三.皮帶反面出現裂紋.

## Slide 38
四.因粘附油跡而引起皮帶膨潤.(膨脹)
五.皮帶輪齒部的磨損.
1.將各軸(Y軸,A軸)移動到行程0mm的位置.
2.請确認印在各皮帶上的白色標記(白線)是否偏斜.

## Slide 39
可動部的檢查
一. 合模部檢查如下
1.請卸下合模部的固定蓋.确認各部的螺栓或螺母是否松弛.特別要注意固定合模机构部的齒輪的螺釘是否松弛.(見下圖)
2.同時要确認控制部內的電纜,以避免出現(摩擦)、(彎曲)、(拉伸)等現象.

## Slide 40
二.射出部的檢查
1.請卸下合模部的固定蓋.确認各部的螺栓或螺母是否松弛.
2.同時要确認控制部內的電纜,以避免出現(摩擦)、(彎曲)、(拉伸)等現象.
三.噴嘴接触部的檢查
1.請卸下合模部的固定蓋.确認各部的螺栓或螺母是否松弛.
四.滾珠絲杠部的檢查
1.若在短程(全長的三分之一以下)下使用滾珠絲杠,潤滑油就不能潤滑整個螺母從而影響其壽命.
(A)更換模具和清料時,我們建議用戶盡可能在全行程下轉動各部.
(B)長時間連續進行相同的注塑時,我們建議用戶每周一次定期地在全行程下轉動各部.

## Slide 41
各部潤滑狀態的檢查
1.對于沒有潤滑配管的部分,檢查手動潤滑部
的潤滑油是否變色,有污跡或固化請去掉用久
的潤滑油,用刷子等進行手動潤滑.
2.自動潤滑部是否正常潤滑.
3.潤滑部是否有异物粘附.
4.潤滑油罐的液位是否處在-L-以下
5.肘節絕緣管部是否正常潤滑.
6.潤滑位置是否粘附太多的潤滑油.
7是否在潤滑油罐內還有潤滑油時就發生無潤滑油報警.